Серия A

* Четыре варианта рабочего объема двигателя

с диапазоном мощностей от 31 до 60 л.с.;

* 3-х и 4-х цилиндровые конфигурации с унифицированной цилиндро – поршневой группой уменьшают номенклатуру запасных частей;

* Предкамерный впрыск топлива снижает уровень шума;

* Проведение техобслуживания с одной стороны облегчает установку и сервисные работы;

* Опции облегчения холодного пуска двигателя стандартны для всех двигателей серии А;

* Несущий картер идеально подходит для двигателей, применяемых в сельскохозяйственной технике.

Технические данные

Мощность: 31 – 60 л.с. Исполнение: Рядный, 3 и 4 цилиндра

Рабочий объем двигателя: 1,4/1,7/2,0/2,3 литра

Полные технические характеристики

| Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2300Т | Т | 60/2800 | 183/1600 | 20 | 209 |
| А2300 | NA | 50/2800 | 150/1600 | 18 | 205 |
| А2300 | NA | 47/2600 | 146/1600 | 14 | 205 |
| А2300 | NA | 44/2400 | 142/1600 | 12 | 205 |
| А2000 | NA | 45/2800 | 140/1600 | 22 | 205 |
| А1700 | NA | 37/2800 | 111/1600 | 18 | 188 |
| А1400 | NA | 31/280 | 93/1600 | 19 | 188 |

Т – с турбонаддувом

NA – без турбонаддува

| Тип двигателя | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |
| А2300Т | 680 | 526 | 697 |
| А2300 | 680 | 484 | 639 |
| А2000 |  |  |  |
| А1700 | 554 | 513 | 638 |
| А1400 |  |  |  |