Серия B

* Конструкция блока: на 40% меньше деталей, чем в традиционных дизелях, меньше соединений и более простое техобслуживание. Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности.

* Хонингование зеркала цилиндров: делает их геометрию практически идеальной и минимизирует расход масла.

* Рядный топливный насос «Bosch»: подает топливо при более высоком давлении впрыска, что обеспечивает чистое сгорание топлива и снижение уровня выбросов.

* Прокладки с резиновым окаймлением: данный тип прокладок обеспечивает плотный контакт и снижает утечки.

* Конструкция поршня: поднятое верхнее поршневое кольцо устраняет «вредные» объемы в камере сгорания.

* Турбокомпрессор «Holset»: турбокомпрессор снабжен перепускным клапаном для оптимизации работы на всей кривой крутящего момента.

* Электронагреватель впускного воздуха установлен с целью облегчения холодного пуска двигателя;

* Вес: в заправленном состоянии составляет для 4-х цилиндрового двигателя – 362 кг., для 6-ти цилиндрового – 431 кг.

* Габариты 777х632х958 мм (ДхШхВ) – для 4-цилиндровых, 1017х632х958 мм (ДхШхВ) – для 6-цилиндровых.

Семейство двигателей «Камминз» серии В, с объемом 1 литр на цилиндр, служит образцом мирового уровня экономичности, долговечности, надежности и эксплуатационных качеств – эталоном, которому стараются следовать другие производители. Благодаря этому, двигатели серии В заслуженно и беспрецедентно популярны на легких и средних грузовых автомобилях и автобусах. Надежность двигателей «Камминз» – вне конкуренции и сомнений. Свыше трех миллионов двигателей работают безупречно и неутомимо по всему миру: многие – в тяжелейших условиях. Их очевидные достоинства – малый вес, компактность, простота конструкции – идеально соответствуют высоким требованиям безотказной работы и низким эксплуатационным затратам. Успех двигателей серии В – следствие двух неизменных принципов:

- Надежности, как результата простоты конструкции;

- Долговечности, основанной на многолетнем опыте в создании двигателей.

Технические данные

Мощность 80 – 200 л.с. Исполнение: Рядный, 4 и 6 цилиндров

Рабочий объем двигателя 3,9/5,9 литра

Полные технические характеристики

| Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификация Tier I |
| 4BT3.9-C80 | T | 80/2200 | 311/1500 | 20 | 388 |
| 4BT3.9-C85 | T | 85/2200 | 344/1500 | 25 | 388 |
| 4BT3.9-C90 | T | 90/2200 | 365/1500 | 24 | 388 |
| 4BT3.9-C95 | T | 95/2200 | 384/1500 | 25 | 388 |
| 4BT3.9-C100 | T | 100/2200 | 407/1500 | 26 | 388 |
| 4BT3.9-C105 | T | 105/2100 | 397/1500 | 11 | 388 |
| 4BT3.9-C110 | T | 110/2500 | 397/1500 | 27 | 388 |
| 4BTA3.9-C107 | TA | 107/2100 | 445/1600 | 24 | 350 |
| 4BTA3.9-C110 | TA | 110/2200 | 460/1300 | 29 | 350 |
| 4BTA3.9-C116 | TA | 116/2500 | 407/1500 | 23 | 350 |
| 4BTA3.9-C125 | TA | 125/2200 | 475/1500 | 18 | 355 |
| 4BTA3.9-C130 | TA | 130/2500 | 466/1500 | 26 | 355 |

Т – с турбонаддувом

ТА – с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «вода – воздух»

| Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификация Tier I |
| 6ВT5.9-C101 | T | 101/2200 | 464/1100 | 42 | 432 |
| 6ВT5.9-C110 | T | 110/2200 | 504/1200 | 41 | 432 |
| 6ВT5.9-C120 | T | 120/2200 | 535/1300 | 38 | 432 |
| 6ВT5.9-C126 | T | 126/2100 | 526/1600 | 23 | 432 |
| 6ВT5.9-C130 | T | 130/2200 | 526/1600 | 25 | 432 |
| 6ВT5.9-C135 | T | 135/2200 | 568/1500 | 30 | 432 |
| 6ВT5.9-C140 | T | 140/2000 | 571/1300 | 15 | 432 |
| 6ВT5.9-C145 | T | 145/2100 | 597/1600 | 19 | 432 |
| 6ВT5.9-C152 | T | 152/2500 | 561/1500 | 29 | 432 |
| 6ВT5.9-C155 | T | 155/2100 | 609/1600 | 16 | 432 |
| 6ВT5.9-C165 | T | 165/2500 | 609/1600 | 30 | 432 |
| 6ВTA5.9-C150 | TA | 150/2200 | 655/1500 | 35 | 443 |
| 6ВTA5.9-C153 | TA | 153/2200 | 658/1500 | 33 | 443 |
| 6ВTA5.9-C160 | TA | 160/1900 | 656/1300 | 10 | 443 |
| 6ВTA5.9-C165 | TA | 165/2200 | 694/1500 | 30 | 443 |
| 6ВTA5.9-C170 | TA | 170/2300 | 644/1500 | 22 | 443 |
| 6ВTA5.9-C173 | TA | 173/2500 | 637/1500 | 29 | 443 |
| 6ВTA5.9-C173 | TA | 173/2200 | 800/1500 | 43 | 453 |
| 6ВTA5.9-C185 | TA | 185/2300 | 786/1500 | 37 | 453 |
| 6ВTA5.9-C200 | TA | 200/2500 | 814/1500 | 43 | 453 |
| Сертификация Tier II |
| В3.9TAA | TAA | 125/2200 | 481/1300 | 25 | 338 |
| В3.9TAA | TAA | 110/2500 | 469/1500 | 50 | 338 |
| В3.9TAA | TAA | 110/2200 | 495/1300 | 39 | 338 |
| В5.9TAA | TAA | 173/2500 | 719/1500 | 45 | 432 |
| В5.9TAA | TAA | 173/2200 | 786/1300 | 40 | 432 |
| В5.9TAA | TAA | 165/2500 | 670/1500 | 43 | 432 |
| В5.9TAA | TAA | 165/2200 | 710/1300 | 33 | 432 |
| В5.9TAA | TAA | 152/2500 | 614/1500 | 42 | 432 |
| В5.9TAA | TAA | 150/2200 | 633/1300 | 30 | 432 |

Т – с турбонаддувом

ТА – с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «вода – воздух»

Ряд автомобильных двигателей серии В Евро 2

| Модель | Макс. мощность (л.с./ обороты) | Макс. крутящий момент (Нм/обороты) |
| --- | --- | --- |
| 4 цилиндра |
| EQB125 | 125/2800 | 410/1500 |
| EQB140 | 140/2700 | 502/1500 |
| 6 цилиндров |
| EQB160 | 160/2600 | 550/1600 |
| EQB170 | 170/2500 | 570/1500 |
| EQB180 | 180/2500 | 610/1500 |
| EQB210 | 210/2500 | 700/1500 |
| EQB235 | 235/2500 | 800/1500 |