Серия ISB QSB

- Блок электронного управления двигателя обеспечивает передовую диагностику и позволяет программировать параметры по требованию заказчика. Электронный протокол передачи данных SAE J1587 и J1939;

- Блок цилиндров без гильз разработан с целью снижения шума, расхода масла на угар и повышения долговечности;

- Турбокомпрессор Holset разработан для улучшения характеристики крутящего момента при низких частотах вращения;

- Опции шумоизоляции обеспечивают подавление общего уровня шума на 4 дБ;

- Топливный фильтр со сроком службы 500 часов, имеет встроенный водоотделитель и датчик наличия воды в топливе;

- Габариты 777х632х958 мм (ДхШхВ) – для 4-цилиндровых, 1016х683х957 мм (ДхШхВ) – для 6-цилиндровых.

Технические данные

Мощность: 110 – 275 л.с. Исполнение: Рядный, 4 и 6 цилиндров

Рабочий объем двигателя: 4,5/6,7 литра

Полные технические характеристики

| Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификация Tier III |
| QSB4.5 | TAA | 110/2500 | 115/2300 | 489/1500 | 56 | 371 |
| QSB4.5 | TAA | 130/2200 | 140/2000 | 622/1500 | 47 | 371 |
| QSB4.5 | TAA | 160/2200 | 168/1500 | 622/1500 | 20 | 371 |
| QSB4.5 | TAA | 170/2500 | 170/2500 | 622/1500 | 29 | 371 |
| QSB6.7 | TAA | 133/2200 | 133/2100 | 584/1450 | 36 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 155/2000 | 155/2000 | 618/1500 | 13 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 173/2200 | 178/2000 | 800/1400 | 43 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 190/2300 | 204/1900 | 929/1500 | 58 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 200/2100 | 200/2100 | 743/1500 | 12 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 215/2500 | 225/2300 | 888/1500 | 45 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 240/2500 | 250/2300 | 987/1500 | 45 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 250/2500 | 260/2300 | 987/1500 | 39 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 260/2500 | 270/2300 | 990/1500 | 34 | 485 |
| QSB6.7 | TAA | 275/2500 | 275/2300 | 990/1500 | 26 | 485 |