Серия ISBe

Появление дизелей серии ISBe(ISDe) означает, что новый технический уровень показателей работы двигателей оставил далеко позади параметры предыдущих, когда-либо созданных, моделей: включая предшествующие двигатели серии В. Для двигателей Евро 3 это стало значительным успехом в том, что касалось повышения удельной мощности, крутящего момента и улучшения топливной экономичности. Все эти прогрессивные перемены достигнуты, благодаря новому стандарту качества и технологии. Фактически, двигатели ISBe работают более ровно и бесшумно, чем ранее считалось возможным для дизелей подобной размерности. Уровень шума снижен на 9 дБ(А).При переходе от Евро 3 к Евро 4 проведен ряд конструктивных изменений с целью достижения еще более высоких выходных характеристик. При этом размеры двигателя и его установочные параметры остались прежними.

Общие расходы для ISBe являются самыми низкими для данного класса двигателей и основаны на исключительной топливной экономичности и снижении затрат на обслуживание.

Легкий и компактный 6-ти цилиндровый двигатель мощностью до 300 л.с. легко приводит в движение грузовые и специальные автомобили полной массой до 20 тонн, полноразмерные автобусы, пожарные автомобили и высокомобильный военный транспорт. Компактный и мощный 4-х цилиндровый ISBe открыл новые возможности для грузовиков, автобусов и муниципального транспорта массой до 7,5 – 12 тонн.

ISBe отличают от предшественников следующие усовершенствования:

- Топливная система «Common Rail»: обеспечивает высокое давление впрыска топлива независимо от частоты вращения коленчатого вала и дает исключительную приемистость, снижение шума и улучшенный пуск холодного двигателя.

- 24-х клапанная головка цилиндров с ОНВ типа  воздух - воздух: идеально соответствует высокоэффективному турбокомпрессору, обеспечивая оптимальные значения крутящего момента, как на низких, так и на высоких оборотах.

- Задний привод агрегатов: для кулачкового вала, топливного насоса и вспомогательных агрегатов – обеспечивает лучшую компоновку в моторном отсеке и снижает уровень шума.

ISBe имеют ряд преимуществ в техобслуживании:

- Клапанный механизм: регулировка клапанов через 200000 км., что способствует повышению коэффициента технической готовности.

- Новейшие фильтры «Fleetguard»: для надежной защиты выполнены по многослойной технологии «Stratapore» с тонкостью фильтрации 10 мкм.

- Низкий расход масла: минимальная дозаправка между ТО.

- Интервалы замены масла: до 40000 км. С маслами класса АСЕА Е5.

- Ремонтопригодность: длительные межремонтные наработки с одной стороны и надежная работа даже после нескольких капитальных переборок с другой, вместе максимально увеличивают срок службы мотора.

Полные технические характеристики

Ряд двигателей ISBe Евро 3

| Модель | Макс. мощность (л.с./ обороты) | Макс. крутящий момент (Нм/обороты) |
| --- | --- | --- |
| 4 цилиндра |
| ISBe 140 | 138/2700 (103 кВт) | 450/1000-1700 |
| ISBe 160 | 158/2500 (118 кВт) | 600/1200-1700 |
| ISBe 185 | 183/2500 (136 кВт) | 650/1200-1700 |
| ISBe 200 | 197/2700 (147 кВт) | 550/1200-1700 |
| 6 цилиндров |
| ISBe 185 | 183/2500 (136 кВт) | 700/1200-1700 |
| ISBe 210 | 207/2500 (155 кВт) | 800/1200-1700 |
| ISBe 230 | 227/2500 (169 кВт) | 900/1200-1700 |
| ISBe 245 | 242/2500 (180 кВт) | 925/1200-1700 |
| ISBe 270 | 266/2500 (198 кВт) | 970/1200-1700 |
| ISBe 285 | 281/2500 (210 кВт) | 970/1200-1700 |

Ряд двигателей ISBe Евро 4

| Модель | Макс. мощность (л.с./ обороты) | Макс. крутящий момент (Нм/обороты) |
| --- | --- | --- |
| 4 цилиндра |
| ISBe 140 | 138/2700 (103 кВт) | 550/1000-1700 |
| ISBe 160 | 158/2500 (118 кВт) | 600/1200-1700 |
| ISBe 185 | 183/2500 (136 кВт) | 700/1200-1700 |
| 6 цилиндров |
| ISBe 205 | 201/2500 (150 кВт) | 750/1200-1700 |
| ISBe 225 | 221/2500 (165 кВт) | 850/1200-1700 |
| ISBe 250 | 247/2500 (184 кВт) | 950/1200-1700 |
| ISBe 285 | 282/2500 (210 кВт) | 1020/1200-1700 |
| ISBe 300 | 296/2500 (221 кВт) | 1100/1200-1800 |