Серия ISLе

Серия ISLe Plus соединяющая преимущества легкого и компактного мотора с конструкционной прочностью тяжелых двигателей, обеспечивает высокие технические характеристики при выполнении экологических требований Евро 3 и Евро 4. При массе чуть более 700 кг ISLe Plus обеспечивает существенные преимущества транспортировки больших объемов материалов и работы в критическом относительно грузоподъемности режиме. Эта серия не имеет себе равных для применения на одиночных грузовых автомобилях и средних тягачах по уровням крутящего момента для двигателей такой соразмерности. ISLe Plus, разработанный на базе двигателей серии С8.3, увеличил мощностной диапазон при возросшей прочности и большем рабочем объеме. Блок цилиндров был модернизирован для соответствия механическим напряжениям, вызванным увеличившейся полной массой транспортного средства, а площадь поверхности подшипников особенно впечатляет, учитывая, что речь идет о 9-ти литровом двигателе. Такие конструктивные особенности, как составные поршни, усовершенствованные кулачковый вал и роликовые повторители кулачка, а так же смазочная система аналогичны тем, что применяются в более мощных двигателях. Увеличенные сроки смены масла и планируемый межремонтный пробег, равный 850000 км. обеспечивают работоспособность двигателя в любых условиях эксплуатации. Новейшие технологии, которые использовались при создании ISLe Plus, гарантируют его высокие рабочие качества при компактном исполнении. По сравнению со своими предшественниками, двигатель серии ISLe Plus имеет следующие усовершенствования:

- Топливная система «Common Rail» компании «Камминз»: дает существенное повышение топливной экономичности и приемистости. Система обеспечивает высокое давление впрыска топлива независимо от оборотов двигателя, что поддерживает оптимальные характеристики на низкой частоте вращения коленчатого вала, снижение шума двигателя до 30%.

- Новый блок управления фирмы «Камминз»: осуществляет прецизионное управление многоступенчатым впрыском с быстродействием и объемом памяти, вдвое превышающим данные параметры у двигателей – аналогов.

- Привод клапана: конструктивной особенностью является роликовый повторитель кулачков, что способствует высокой долговечности.

- Опционное исполнение встроенного компрессионного тормоза «Jacobs»: развивает тормозную мощность 220 л.с. или 330 л.с.

Двигатели серии ISLe Plus имеют ряд преимуществ в техническом обслуживании, снижающих эксплуатационные расходы:

- Клапанный механизм: позволяет проверять регулировку клапанов через 240000 км, что свидетельствует о повышенной работоспособности.

- Новейшие фильтры «Fleetguard»: для надежной защиты выполнены по многослойной технологии «Stratapore» с тонкостью фильтрации 10 мкм. Топливный  фильтр имеет датчик наличия воды в топливе.

- Низкий расход масла: минимальная дозаправка между ТО

- Интервалы замены масла: до 60000 км при  заправке маслами по АСЕА Е5.

- Гильзы цилиндров со средней фиксации: полностью съемные, что упрощает ремонт.

Полные технические характеристики

Ряд двигателей ISLe Евро 3

| Модель | Макс. мощность (л.с./ обороты) | Макс. крутящий момент (Нм/обороты) |
| --- | --- | --- |
| ISLe Plus 290* | 290/2100 (199кВт) | 1060/1200-1400 |
| ISLe Plus 310 | 310/2100 (221кВт) | 1205/1100-1600 |
| ISLe Plus 340 | 325/2100 (234кВт) | 1425/1200-1400 |
| ISLe Plus 375 | 375/2100 (252кВт) | 1550/1400 |

* Для автобусов

Ряд двигателей ISLe Евро 4

| Модель | Макс. мощность (л.с./ обороты) | Макс. крутящий момент (Нм/обороты) |
| --- | --- | --- |
| ISLe Plus 280 | 276/2100 (206кВт) | 1060/1100-1700 |
| ISLe Plus 310 | 315/2100 (235кВт) | 1300/1100-1500 |
| ISLe Plus 340 | 335/2100 (250кВт) | 1500/1200-1400 |
| ISLe Plus 375 | 355/2100 (265кВт) | 1600/1200-1400 |
| ISLe Plus 380 | 375/2100 (280кВт) | 1700/1300-1400 |