Серия В3.3

- Непосредственный впрыск топлива уменьшает расход топлива, ускоряет запуск;

- Стандартный глубокий поддон картера жесткой конструкции с ребрами жесткости служат для снижения шума;

- Проведение техобслуживания и ремонта с левой и правой стороны облегчает техобслуживание и текущий ремонт;

- Подогреватель впускного воздуха и другие средства облегчения холодного пуска двигателя;

- Габариты 703х580х705 мм (ДхШхВ)

Технические данные

Мощность: 26 – 110 л.с. Исполнение: Рядный, 4 цилиндра

Рабочий объем двигателя: 3,3 литра

Полные технические характеристики

| Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с./обороты | Максимальный момент, Нм/обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сертификация Tier I |
| В 3.3 | NA | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
| В 3.3 | NA | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
| В 3.3 | T | 85/2600 | 292/1600 | 25 | 257 |
| В 3.3 | T | 80/2200 | 292/1600 | 13 | 257 |
| В 3.3 | T | 75/2600 | 262/1600 | 26 | 257 |
| Сертификация Tier II |
| В 3.3 | NA | 65/2600 | 214/1600 | 20 | 241 |
| В 3.3 | NA | 60/2200 | 214/1600 | 10 | 241 |
| В 3.3 | T | 85/2600 | 292/1600 | 25 | 257 |
| В 3.3 | T | 80/2200 | 292/1600 | 13 | 257 |
| В 3.3 | T | 75/2600 | 262/1600 | 26 | 257 |
| Сертификация Tier III |
| B 3.3 TAAE (QSB 3.3) | TAA | 110/2400 | 412/1400 | 27 | 257 |
|  | TAA | 99/2600 | 412/1400 | 52 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 99/2200 | 412/1400 | 29 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 85/2600 | 371/1400 | 60 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 80/2200 | 371/1400 | 43 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 85/2600 | 292/1600 | 27 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 80/2200 | 292/1600 | 12 | 257 |
| B 3.3 TAA | TAA | 74/2600 | 262/1600 | 30 | 257 |
| B 3.3 NA | NA | 65/2600 | 214/1600 | - | 257 |
| B 3.3 NA | NA | 60/2200 | 214/1600 | - | 257 |
| B 3.3 NA | NA | 56/1800 | 214/1600 | - | 257 |

*Общая масса при использовании стандартного массового поддона (может отличаться в зависимости от спецификации)

Т – с турбонаддувом

NA – без турбонаддува

ТАА – с турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувочного воздуха типа «воздух – воздух»